## Slide 2
Consumo de energia elétrica na rede (GWh)
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE
Chart: 
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
CONSUMO | 331865.1736 | 345336.2597 | 356129.3156 | 377030.014 | 388472.399 | 384306.3803 | 415667.7577 | 433015.6339 | 448126.3909 | 463142.4936 | 474823.4539 | 465987.1561 | 462068.7752 | 467474.7328 | 475764.5002 | 482515.8143 | 476568.9091 | 502565.7926 | 509441.006 | 531043.4756
531.043
331.865
Crescimento de 60% do consumo de energia elétrica

## Slide 3
Como aumentar a capacidade de transmissão sem a construção de novas linhas?

## Slide 4
CABOS ACFR
Aluminum Conductor Fiber Reinforced

## Slide 5
ACFR: CONSTITUIÇÃO
Núcleo de Fibra de Carbono (Encordoado)
Cabo Compacto, fios trapezoidais ou seção circular
Alumínio Termorresistente

## Slide 6
ACSR vs ACFR
ACFR
ACSR Convecional
Condutores com mesmo diâmetro
Condutores com o mesmo diâmetro
ACFR: menor flecha
Aumento da ampacidade
Condutor mais leve e mais resistente

## Slide 7
RECONDUTORAMENTO
Alta capacidade de transmissão de energia;
Suporta elevadas temperaturas de operação;
Flechas menores;
Baixo coeficiente de dilatação linear;
Menor peso do cabo/metro devido ao núcleo;
Núcleo com carga de ruptura 50% maior do que a do aço;

## Slide 8
APLICAÇÃO
RECONDUTORAMENTO
NOVAS LINHAS (análise fundiária/ambiental)
TRAVESSIAS

## Slide 9
Material não magnético: sem perdas ferromagnéticas;
Alta flexibilidade: bobinas menores, ângulo de flexão, parques de lançamento;
Alta resistência à corrosão;
Alta resistência à fadiga: suporta vibrações eólicas;
Encordoado pela Tokyo Rope Internacional, Japão;
Principais Características
Camada de Proteção: envoltórios de poliéster, cobrem cada fio para proteção mecânica e elétrica.
Fonte: Tokyo Rope
Montagem da asa B787 feita de material compósito.
Fonte: https://www.airportal.go.kr

## Slide 10
PROPERTIES COMPARISON |  | 
MATERIAL | STELL | CARBON FIBER
Coeff. of Thermal Expansion (x 10-6/OC) | 11.5 | ~ 1.0
Tensile Strength (kgf/mm2) | 140 | 200
Density (g/cm3) | 7.8 | 1.8
Low Sag
FIBRA DE CARBONO vs NÚCLEO DE AÇO

## Slide 11
COMPARAÇÃO ACFR vs ACSR – DOVE

## Slide 12
Em decorrência de suas características construtivas, o prazo de produção é mais longo e possui maior custo
CONDUTOR COM FIOS REDONDOS
1° cabo ACFR com fios redondos fornecidos no Brasil.
PRODUÇÃO RÁPIDA E COM CUSTO MAIS BAIXO
CONDUTOR COM FIOS TRAPEZOIDAIS
COMO ALTERNATIVA:
+
Case:
SOLUÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE

## Slide 13
Ano | 2019 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024
Bitola | ACFR LINNET (TW) | ALUBAR ACFR LINNET (TW) | ALUBAR ACFR DOVE (TW) | 768/55 | ACFR DRAKE
Tensão | 138 kV | 138 kV | 230 kV | 138 kV | 138 kV
País | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil
Objetivo | Recondut | Recondut | Linha nova | Linha nova | Recondutoramento
Cliente | CEMIG | CEMIG | CTEEP | EDPR SP Brasil | COPEL
INSTALAÇÕES EXISTENTES

## Slide 14
PROJETO E INSTALAÇÃO NO BRASIL