## Slide 2: Modelos de planejamento de transmissão
Amanda Fernandes/Ana Carolina Cunha

## Slide 3: PSR
A PSR é fornecedora líder global de serviços de consultoria em eletricidade e gás natural; de ferramentas analíticas avançadas para modelagem de mercados de energia; e contribui ativamente em pesquisas e desenvolvimento de soluções de otimização e data analytics.
Nossa equipe tem 140 especialistas em otimização, matemática, engenharia, energia, regulação, gestão de risco, finanças, TI / ciência de dados e high performance computing.

## Slide 4: A PSR atua em mais de 70 países de todos os continentes

## Slide 5: A PREOCUPAÇÃO DO MUNDO
[1] Emissões da queima de combustíveis fósseis e da indústria (uso da terra e desmatamento não estão incluídos). Fonte: Our World in Data
Chart: 
APESAR DOS ALERTAS QUANTO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, AS EMISSÕES CONTINUAM A AUMENTAR GLOBALMENTE
EMISSÕES DE CO2 POR REGIÃO (BILHÕES DE TONELADAS) [1]
Notes: Amanda

## Slide 6: O FOCO ESTÁ NO SETOR DE ENERGIA
Fonte: Our World in Data
O PRINCIPAL SETOR RESPONSÁVEL PELAS EMISSÕES GLOBAIS É O SETOR DE ENERGIA
Notes: Amanda

## Slide 7: CERTEZAS E INCERTEZAS TECNOLÓGICAS
A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SERÁ ESSENCIAL NAS PRÓXIMAS DÉCADAS
Chart: 
| No mercado | Tecnologias em desenvolvimento | Comportamental
Column1 | 0.5 | 0.44 | 0.06
Chart: 
| No mercado | Tecnologias em desenvolvimento | Comportamental
Column1 | 0.5 | 0.44 | 0.06
FUSÃO NUCLEAR
GEOTÉRMICA
ULTRA-PROFUNDA
PEQ. REATORES NUCLEARES
H2V
HIDROGÊNIO VERDE
BATERIAS DE
LARGA ESCALA
CAPTURA DIRETA DE CARBONO ATMOSFÉRICO
NOVOS MATERIAIS EFICIENTES
RENOVÁVEIS
GERAÇÃO
DISTRIBUIDA
REVERSÍVEIS (UHR)
BIOGÁS /
BIOMETANO
MOBILIDADE
ELÉTRICA
DIGITALIZAÇÃO
TECNOLOGIAS ESSENCIAIS PARA A REDUÇÃO DE EMISSÕES ATÉ 2050:
Notes: Amanda

## Slide 8
O MUNDO TEM INSTALADO MUITA CAPACIDADE (MW) DE ENERGIA RENOVÁVEL
Notes: Amanda

## Slide 9: MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA DO FUTURO
Chart: 
| Hydro | Thermal | Biomass | Wind | Solar | DG
2023 | 109.8574 | 32.5425 | 16.7833 | 28.6644 | 11.4751 | 26.0104
Chart: 
| Hydro | Thermal | Biomass | Wind | Solar | DG
2030 | 112.3682 | 21.8454 | 17.3664 | 37.4465 | 22.3531 | 47.8606
2023
2030
Renováveis (eólicas e solares) vão continuar liderando a expansão no Brasil. As estimativas são de um crescimento na participação de 66 GW (~ 30%) para 107 GW (~ 42%)
De acordo com a Aneel, tem aproximadamente 16 GW de projetos já autorizados, mas sem construção iniciada, aguardando apenas um comprador para seu PPA.
Hidro
Térmicas
Biomassa
Eólica
Solar
MMGD
Total: 225 GW
Total: 259 GW
Notes: Amanda

## Slide 10: DESAFIOS NO PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO
Geração intermitente
Em locais remotos
Desafios (mudanças) na Operação e no Planejamento
Notes: Ana

## Slide 11: A INTERMITÊNCIA E VARIABILIDADE NA REDE DE TRANSMISSÃO
Circuito Açu III – Milagres II – 500 kV
Circuito Ilha Solteira – Inocência II – 230 kV
Estudo de estabilidade para 40 mil cenários
Notes: Ana

## Slide 12: NECESSIDADE DE FLEXIBILIDADE NA TRANSMISSÃO
FLEXÍVEL
DLR
FACTS
ESS
HVDC
High-wire act
CONVEN-CIONAL
Transfor-madores
Capacitor Série
Capacitor Shunt
Reatores Shunt
Linhas de Transmissão AC
Notes: Ana

## Slide 13: FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE EXPANSÃO
Objetivo: determinar as decisões de dimensionamento e cronograma de menor custo para o reforço de geração e transmissão
O esquema de decomposição de Benders permite o uso de algoritmos de otimização separados para o módulo de investimento e operação, e aproveita os recursos operacionais do SDDP
Notes: Ana

## Slide 14: EXPERIÊNCIA DA PSR
Modelagem das tecnologias flexíveis no SDDP
Métodos de Screening
Baterias
Tecnologias Flexíveis como candidatos de expansão
FACTS
Cálculo de índices do benefício marginais das tecnologias flexíveis
Avaliação do trade-off entre o custo de operação e o custo de investimento.
DLR
Forma de reduzir o número de candidatos de expansão
EQUIPAMENTOS SOFISITICADOS EXIGEM SOFTWARES/TÉCNICAS SOFISTICADOS NO PLANEJAMENTO PARA CAPTURAR O SEU BENEFÍCIO
Notes: Ana

## Slide 15: MÉTODOS DE SCREENING PARA DEFINIÇÃO DE CANDIDATOS
BATSCREEN
FACTSCREEN
GRIDSCREEN
Máxima injeção de geração/demanda em cada barra
Candidato de batería por barra
Candidato de FACTS com conexão série por circuito
CÁLCULO DO ÍNDICE DE BENEFÍCIO MARGINAL DE EQUIPAMENTOS
Notes: Ana

## Slide 16: SCREEN
GRIDSCREEN
Para cada cenário de despacho SDDP, o GridScreen realiza uma busca binária para obter um valor de capacidade de injeção nos barramentos do sistema de energia considerando N-k contingências.
300MW
1
1
1
2
2
3
500MW
1
1
1
2
2
3
Notes: Ana

## Slide 17: SCREEN
Para cada cenário de despacho SDDP, o BATSCREEN realiza a otimização do desempenho da bateria para avaliar o ganho máximo da bateria em cada barramento. Os barramentos com a maior receita são aqueles para os quais a bateria proporcionará o maior benefício operacional.
BATSCREEN
Simulação de despacho eletroenergético
Benefício
Para cada barra j [j = 1, ..., J]:
Resolver problema de programação linear
(Maximizar benefício da bateria)
Para cada dia [d = 1, ..., 365]:
Para cada cenário [s = 1, ..., S]:
Para cada tipo de bateria [n = 1, ..., N]:
Soma benefício
(receita da bateria)
Média Benefício
Classificação Benefício por barra e tipo de bateria
Cálculo do benefício da bateria n na barra j, em cada cenário s e dia d
Notes: Ana

## Slide 18: SCREEN
Para cada cenário de despacho SDDP, o FACTSCREEN realiza a otimização do desempenho do FACTS para o controle de potência ativa em cada circuito. Os circuitos com as maiores receitas são aqueles para os quais o FACTS proporcionará o maior benefício operacional.
FACTSCREEN
Dada a solução do problema de despacho de mínimo custo:
s.a. Variável Dual
Sensibilidade da variação do custo marginal de operação em relação a variação da susceptância do circuito:
Simulação de despacho energético
Benefício
Para cada circuito k [k = 1, ..., K]:
Cálculo do Benefício Marginal da variação da reatância do circuito
Para cada dia [d = 1, ..., 365]:
Para cada cenário [s = 1, ..., S]:
Para cada tipo FACTS [n = 1, ..., N]:
Soma benefício
Média Benefício
Classificação Benefício por circuito e FACTS
Notes: Ana

## Slide 19: RESULTADOS DE ESTUDOS
Estudo com o sistema colombiano – Expansão de Transmissão 2026 até 2035
Candidatos de baterias
Candidatos de FACTs
Candidatos de Linhas e Transformadores AC
Notes: Amanda

## Slide 20: RESULTADOS DE ESTUDOS
SSSC
Linha de
Transmissão
Transformador
Sem SSSC
Com SSSC
La Mesa
Balsillas
Noroeste
Nueva Esperanza
Tunal
San Mateo
La Mesa
Balsillas
Noroeste
Nueva Esperanza
Tunal
San Mateo
https://www.smartwires.com/smartvalve/
Resultado da expansão de transmissão
Notes: Amanda

## Slide 21: RESULTADOS DE ESTUDOS
Redução de custos operativos + investimentos 15%
Candidatos
Expansão convencional
Expansão flexível
Estudo com o sistema brasileiro
Notes: Amanda

## Slide 22: RESULTADOS DE ESTUDOS
Estudo de expansão de transmissão – América Central
Estudo de expansão de transmissão reativa - México
Sensibilidade das baterias
Início do horizonte de planejamento
Final do horizonte de planejamento
Notes: Amanda

## Slide 23: SIMULAÇÃO DO DYNAMIC LINE RATING (DLR)
  Circuito no nordeste do Brasil – ano 2026
  Pela alta geração renovável, o circuito possui alto carregamento e opera acima da capacidade nominal em vários momentos
Notes: Amanda

## Slide 24: H2V: DESAFIO DO “HYPE” X “HOPE” DO H2V
Notes: Amanda

## Slide 25: DATA CENTERS: QUAL O TAMANHO DESTA DEMANDA?
Chart: Demanda de Data Centers [ em GWm ]
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Total | 0.90898 | 1.0119 | 1.175 | 1.3729 | 1.6221 | 1.8952
Mercado potencial no Brasil (antes do DeepSeek)
Notes: Amanda

## Slide 26: NOVOS DESAFIOS
Entrada de Projetos de Geração / Demanda
Problema
Não construir a Linha de Transmissão
Construir a Linha de Transmissão
Decisão
Sim
Não
Sim
Não
Entrada do Empreendimento
Sem margem disponível para o ativo
OK!
OK!
Ociosidade do ativo de transmissão
Consequências
Notes: Ana

## Slide 27: HIGH-WIRE ACT: CABOS DE ALTA CAPACIDADE COMO POSSÍVEL SOLUÇÃO
Como capturar o benefício do tempo de construção para equalizar o tempo de planejamento de transmissão e geração/demanda
Notes: Ana

## Slide 28: CONCLUSÕES
Sem transmissão, não há transição.
Busca por uma operação mais eficiente, segura e flexível das redes de transmissão.
Necessidade de representar aspectos operativos em maiores detalhes para capturar o benefício dos grid enhancing technologies em estudos de planejamento de transmissão.
Cada tecnologia é uma peça do “quebra-cabeça” no processo de transição energética.
Transição energética
H2V/Digitalização
Transmissão
Recursos distribuídos
Renováveis
Novas tecnologias
Recursos tradicionais
Notes: Ana